## Slide 1
제조 데이터 및 AI 모델
10
1. 데이터 종류 및 확보
➤ 1-1. 필요한 제조 데이터가 잘 정의되어 있는가?
이즈파크
붐·하부 센터프레임 로봇 용접 공정의 아크 카메라 비전 영상과 PAUT 스캔 영상을 표준 데이터로 정의. 비전은 표면 정상/불량 판정, PAUT는 내부 결함 위치·크기 검출에 활용. 판정 클래스는 OK/NG 이진 구조이며 세부 유형 분류는 향후 고도화 예정.
인이지
레이저 용접 Fillet 이미지 데이터를 표준 데이터로 정의. 정상 1종(1000W)·이상 12종으로 구분해 OK/NG 판별 및 모델 학습·검증에 활용.
한국건설기계연구원
도어 8종(차종×위치)을 인식하기 위해 RGB+Depth 이미지 쌍을 표준 데이터로 정의. 판별 기준(외형 치수, 슬롯 수·배치)을 CAD에서 추출해 스펙 파일로 관리.
➤ 1-2. 실라인에서 획득되는 제조 데이터 스펙이 잘 정의되어 있는가?
이즈파크
로봇·PLC 상태 정보는 LAN 기반 TCP 소켓 통신으로 수신. 불량 발생 시점 조인트 좌표를 영상 프레임·판정 결과와 연계. 카메라는 MECAWELD M2-130U, 운영 시 60fps 스트리밍 취득.
인이지
로봇 용접 시작/종료 I/O 신호로 영상 저장을 제어하고, 제품·Joint 정보는 Ethernet TCP/IP로 수신하도록 통신 규격 정의. 실라인 상시 운영은 차년도 실증 예정.
한국건설기계연구원
경주 공장 용접 라인에 무인 수집 시스템 정식 설치‧가동 중 (2026-08-27~). 작업자 조작으로 자동 저장 → 세종 NAS 자동 업로드되는 체계로 구성.
AI 자율제조 실현을 위한 데이터·모델 확보 현황 및 향후 계획

## Slide 2
제조 데이터 및 AI 모델
10
1. 데이터 종류 및 확보
➤ 1-3. AI 자율제조를 위해 부족한 데이터셋이 무엇인가? 확보 계획은?
이즈파크
아크 카메라 미설치로 실환경 데이터 미확보. 현장 조명·촬영각도 등 변동성 반영 데이터 및 미세불량 데이터 부족. PAUT도 S-Scan 공개데이터뿐, B/C-Scan 미확보. 카메라 설치(2026.12) 후 재학습 계획.
인이지
실제 현장 데이터 다양성 확보가 주요 과제. 카메라 FPS·샘플링 주기·전송속도 확정 및 실시간 추론 지연시간 검증 필요.
한국건설기계연구원
현장(경주) 데이터 부족이 핵심 과제 — 데이터 수집 시스템(2026-08-27~ 가동 중)으로 8종 데이터 재수집 후 재평가 예정.
➤ 1-4. 어떤 제조 설비 또는 라인(테스트베드, 실운전라인 등)에서 데이터를 취득하였는가?
이즈파크
실설비 미도입 상태로 AI-HUB·Roboflow·Kaggle 등 공개 데이터셋 13종(weld-defect_sample) 및 공개 PAUT 영상 9건(ytube_ndt)을 취합·가공하여 구성. 고객사 협의 후 수집범위 설정.
인이지
경주 명성실업 실증처(테스트베드)에서 취득.
한국건설기계연구원
세종 실험실(ZED X Mini)에서 취득. 경주 공장 실라인은 2026-08-27부터 취득 중.

## Slide 3
제조 데이터 및 AI 모델
10
1. 데이터 종류 및 확보
➤ 1-5. AI 모델 구축을 위해 지금까지 확보한 제조 데이터는 어느 정도인가? (Raw/레이블 기준)
이즈파크
용접표면 불량탐지 114,986장(42.6GB), PAUT 불량검출 1,857장. 전량 YOLO 포맷 바운딩박스 라벨링 완료. Train/Val/Test 그룹 단위 분할.
인이지
원본 13개 조건 1,117장(정상61/이상1,056), 전처리·증강 후 총 4,497장. Train/Val/Test 분할 관리, 전량 라벨 완료.
한국건설기계연구원
실험실 원본 1,256장(8종 전부) + 증강 2,512장, 합계 3,768장. 전량 라벨 완료.
현장 데이터 8종 중 7종, 31세션 2,708쌍 수집 (8/31 기준)
➤ 1-6. 정의된 제조 데이터가 실시간(온프레미스, 클라우드 등)으로 확보되고 있는가?
이즈파크
실시간 수집 인터페이스·저장구조 설계(수집/추론 서비스 분리). 평상시 압축저장 + 불량감지 시 전후 이벤트영상 별도저장 구조. 다만 실제 상시 자동수집 운영 실적은 아직 없음.
인이지
실라인 상시 운영은 차년도 실증 대상으로, 현재는 미가동.
한국건설기계연구원
온프레미스로 실시간 확보 중.
데이터 수집 시스템 가동 중(2026-08-27~)이며, 가동 시 세종 NAS로 자동 업로드되는 실시간 체계로 전환 완료.

## Slide 4
한국건설기계연구원
제조 데이터 및 AI 모델
10
1. 데이터 종류 및 확보
➤ 1-7. (옵션) 인스트럭션 셋 데이터를 제공 가능한가?
이즈파크
미구축. 실환경 데이터 확보 및 현장 불량판정 기준 정립 이후 구축 여부 검토 예정.
인이지
현재는 OK/NG 이진 라벨 중심의 이미지 데이터셋으로 구성되어 있어, 판정 근거·결함 설명 등 다양한 지식을 포함하는 인스트럭션 셋 형태의 데이터는 미구축 상태이다. 향후 결함 유형별 세부 분류 체계가 정립되면, 판정 사유·조치 가이드를 포함한 형태로 확장을 검토 예정.
한국건설기계연구원
도어 인식 결과(종류, 좌표, 판별 근거)를 CAD 스펙 정보와 연계하여 관리하고 있어, 인스트럭션 셋 데이터로 가공할 수 있는 기초 여건은 마련되어 있다. 다만 현재는 별도의 인스트럭션 셋 형태로 정리된 산출물은 없으며, 무인 수집 시스템을 통한 실환경 데이터 축적 이후 필요성을 검토할 예정이다.
2. 데이터 전처리
➤ 2-1. 취득되는 제조 데이터 중 불필요 데이터를 정의하고 있는가?
이즈파크
공개데이터 중 대상 공정과 무관한 이미지를 선별 제외. 다클래스 결함 라벨은 NG로 통합. 인접 프레임 간 중복은 SSIM 필터로 자동 제거.
인이지
현재는 정상 조건 1종·이상 조건 12종으로 구분된 데이터를 기준으로 학습·검증에 활용하고 있으며, 별도의 불필요 데이터 정의 기준은 아직 수립되지 않았다. 실라인 상시 운영 시점에 맞춰 공정과 무관한 프레임(용접 미진행 구간, 초점 이탈 영상 등)을 선별·제외하는 기준을 마련할 계획임.
정의하여 처리 중.
카메라 안정화 구간 제외, 실험실 취득 시 블러 점수 임계값 미만 프레임 제외. CAD 정합 불량 (IoU < 0.8) 이미지는 학습에서 자동 제외
한 프레임에 도어 2장은 학습 미 사용
Unknown 라벨 세션은 학습 미 사용

## Slide 5
제조 데이터 및 AI 모델
10
2. 데이터 전처리
➤ 2-2. 제조 데이터 내 몇 종의 전처리 기법이 활용되고 있는가?
이즈파크
SSIM 유사프레임 제거, OK/NG 이진 변환, 640×640 리사이즈 3종. 학습 단계에서 Mosaic·이동/크기변환·좌우반전·HSV색상변환 등 5종 추가 적용.
인이지
Grayscale, CLAHE, 마진 마스킹, 256×256 리사이즈 등 4종 적용.
한국건설기계연구원
CNN은 깊이 기반 Edge 채널 합성(RGB+Edge 4채널)·리사이즈·정규화·온라인 증강, 홀 판별기는 1280×768 letterbox + 회전 ±180° 증강을 적용. 오프라인 증강 데이터는 학습이 아닌 강건성 평가 전용으로 규정.
➤ 2-3. 저장할 제조 데이터의 표준 형태가 정의되었는가?
이즈파크
입력데이터 640×640, png/jpg 표준화. YYYY/MM/DD/part_no/order_no 디렉토리 구조, 파일명에 부품·오더·로봇·조인트좌표·촬영일시 포함.
인이지
현장 영상 파일명은 모델번호_생산번호_JointID_YYYYMMDD_HHMMSS.mp4 규칙으로 표준화하여 제품·용접부·시각 추적 가능.
한국건설기계연구원
정의 완료·운영 중: 날짜/도어종류/세션/ 폴더에 RGB·Depth 쌍 + meta.json(종류·시각·수량·종료 사유). 해상도 1920×1200, 깊이 mm 단위 16비트. 메타데이터 DB 스키마로 표준화되어 현장→NAS→학습 PC까지 동일 규칙 적용.

## Slide 6
제조 데이터 및 AI 모델
10
2. 데이터 전처리
➤ 2-4. 표준 형태로의 데이터 가공을 누가 하는가?
이즈파크
이즈파크가 데이터 선별·재라벨링·전처리·데이터셋 구성을 직접 수행. 현장 조건 맞춤 파이프라인 개선은 향후 진행.
인이지
인이지가 데이터 수집, 전처리(Grayscale·CLAHE·마진 마스킹·리사이즈) 및 학습용 데이터셋 구성을 직접 수행하고 있다. 현장 실라인 적용에 맞춘 표준 가공 절차의 고도화는 차년도 실증 단계에서 진행할 예정이다.
한국건설기계연구원
수집 프로그램이 자동 수행 — 작업자는 버튼 조작만 하며 파일명·폴더·메타데이터·업로드·DB 등록이 전부 자동. 수동 작업은 홀 랜드마크 라벨 134장(자체 도구, 약 1시간 수행)
➤ 2-5. 제조 데이터의 품질을 관리하고 있는가? (미싱 데이터, 정합성 체크 등)
이즈파크
SSIM 0.9 임계값으로 중복 프레임 제거, 육안 검수 후 기준 미달 라벨 재라벨링. 실시간 결측·정합성 자동 감시체계는 아직 미구축.
인이지
현재는 정상·이상 조건별로 촬영된 데이터를 대상으로 육안 확인을 거쳐 학습에 활용하고 있으며, 결측 데이터나 정합성을 자동으로 점검하는 체계는 별도로 구축되어 있지 않다. 실라인 상시 운영 시점에 맞춰 데이터 결측·정합성 자동 점검 체계 구축을 검토할 계획이다.
한국건설기계연구원
RGB/Depth 쌍 정합·수량 기록, 업로드 마커+재시도+로그, 세션 정상 종료 여부 기록, 카메라 자동 재연결·디스크 잔량 경고로 관리 중. 라벨은 AI 판정과 교차 검증

## Slide 7
제조 데이터 및 AI 모델
10
2. 데이터 전처리
➤ 2-6. 데이터 품질 기준을 관리하고 있는가?
이즈파크
SSIM 0.9를 정량 기준으로 적용, 검수·재라벨링 통과 데이터만 학습에 사용. F1-Score를 품질 간접지표로 활용. 운영환경 결측률 등 정량지표는 추가 정의 필요.
인이지
현재는 별도의 정량적 데이터 품질 기준을 수립하지 않았으며, 육안 확인을 통한 데이터 선별 수준으로 관리하고 있다. 모델 성능 지표(Accuracy, Precision/Recall/F1)를 데이터 품질의 간접적인 참고 지표로 활용하고 있으며, 실라인 운영 이후 정량적 품질 기준 수립을 검토할 계획이다.
한국건설기계연구원
촬영 프로토콜(도어 전체 프레임 내, 프레임당 1장, 도어당 10프레임 이상), 학습 사용 기준(CAD 정합 IoU≥0.8, 블러 통과), 평가 방법론(3분할 격리, 증강 학습 금지, 현장 별도 평가), 라벨 정정 이력 기록 규칙.
3. 데이터 저장 및 관리
➤ 3-1. 제조 데이터 저장소 및 스펙은 어떠한가?
이즈파크
운영서버 3대·학습서버 1대(2026.4 수령), 현재 사무실에서 셋업 중. 라인별 서버 분리, 정상영상 1개월/이벤트영상 1년 이상 보존, 이중 백업 구조.
인이지
경주 명성실업 실증처 온프레미스 서버·NAS 설치 완료. RTX 5070 12GB, i7-14700KF, RAM 96GB.
한국건설기계연구원
NAS(DS1522+, 20TB)를 정본으로 현장장비 → NAS → 학습PC 구조로 관리.

## Slide 8
제조 데이터 및 AI 모델
10
3. 데이터 저장 및 관리
➤ 3-2. 메타데이터는 AI 모델 개발에 충분히 자세한가?
이즈파크
ID(장비·카메라), 공정(워크오더·부품번호·조인트좌표), 시간(Timestamp, Frame Index, Duration) 정보를 스키마로 정의. 클래스 라벨·바운딩박스·원출처 URL도 명세 기록.
인이지
현재 데이터는 모델번호·생산번호·JointID·촬영일시를 포함한 파일명 규칙으로 표준화하여 관리하고 있어, 제품 및 용접부 단위 추적은 가능한 수준이다. 다만 결함 유형, 판정 근거 등 AI 모델 개발에 필요한 세부 메타데이터 항목은 아직 충분히 정의되지 않았으며, 실라인 운영 시점에 맞춰 보완할 계획이다.
한국건설기계연구원
메타데이터 DB로 데이터·학습·평가 이력을 자동 기록.
➤ 3-3. 제조 데이터 관리는 주기적으로 모니터링하는가?
이즈파크
모니터링 체계를 프로토타입 수준으로 구축. 1차년도는 고정 오프라인 데이터셋 기반이라 실시간 대시보드·알람은 미구축, 현장 운영 개시에 맞춰 보완 예정.
인이지
현재는 1차년도 데이터셋 구축 및 모델 프로토타입 개발 단계로, 데이터 관리 상태를 주기적으로 확인하는 모니터링 체계는 아직 구축되어 있지 않다. 실라인 상시 운영 시점에 맞춰 데이터 수집·저장 상태를 점검하는 모니터링 체계를 마련할 계획이다.
한국건설기계연구원
실시 중 — 세종에서 VPN으로 현장 화면·프리뷰·당일 통계·로그를 1일 2회 원격 확인. DB는 웹 브라우저로 열람.

## Slide 9
제조 데이터 및 AI 모델
10
3. 데이터 저장 및 관리
➤ 3-4. 데이터 관리 정책은 확장성(데이터·라인·사이트·모델 확장 등)이 있는가?
이즈파크
라인별 서버 분리 구조로 동일 사양 서버 증설 대응 가능. 모델도 용도별 분리되어 신규 검사대상 추가 시 모델 단위 확장 가능. 디렉토리·파일명 규칙 표준화로 대상 확대 대응.
인이지
현재 데이터 관리는 경주 명성실업 실증처 단일 라인을 기준으로 구성되어 있으며, 파일명·저장 규칙이 표준화되어 있어 동일 방식으로 타 라인·설비로 확장 적용이 가능한 구조이다. 다만 다중 라인·사이트 확장을 위한 구체적인 정책(서버 증설 기준, 데이터 통합 관리 방식 등)은 아직 수립되지 않았다.
한국건설기계연구원
파일명·폴더 규칙 등록으로 데이터 추가는 재스캔만으로 대응, 신규 부품/리비전은 CAD 파일 추가로 대응 가능(재학습 불필요), 타 사이트·라인은 설치 스크립트 1회 실행으로 배포 가능.
4. AI 모델
➤ 4-1. 본 사업을 위해 고려한 국내외 AI 레퍼런스 모델이 무엇인가?
이즈파크
2-Stage Detector·Transformer 계열과 비교검토. 실시간 요건 및 현장 추론 적합성을 고려해 1-Stage 계열 YOLO12를 기본 아키텍처로 선정.
인이지
DDPM 기반 데이터 증강 + CNN 기반 OK/NG 이진 분류 모델을 구성.
한국건설기계연구원
CNN 분류(ResNet18, RGB+Edge) 및 홀 랜드마크 검출기(ResNet18-FPN 히트맵) + CAD 치수 대조 판정기

## Slide 10
제조 데이터 및 AI 모델
10
4. AI 모델
➤ 4-2. AI 모델 적용 시 기대 벤치마크 성능 자료가 있는가? (현재 수준)
이즈파크
1차년도 KPI 대상 모델 2종 모두 목표 상회. 표면탐지 F1 0.8713(기준 0.5), PAUT F1 0.8682(기준 0.4). 표면탐지 모델은 배경 오검출(FP 13,919건)이 미검출(FN 5,586건)보다 많아 보강 필요.
인이지
미학습 이상조건 4종 테스트 345장에서 Accuracy 100%, Precision/Recall/F1 1.00(내부시험). 프레임 간 독립성은 낮아 일반화 재검증 필요.
한국건설기계연구원
실험실 조건 목표(99% 이상) 달성(CNN 100%, CAD파이프라인 99.2~99.7%). 현장 조건은 현재 홀 판별기로 평가 진행 중
➤ 4-3. 개발한 AI 모델의 기대 검증 시나리오가 있는가?
이즈파크
Train/Val/Test 그룹단위 분할, Test셋 기반 F1·Precision·Recall·Accuracy·mAP50-95 산출 및 클래스별 혼동행렬 분석. 2차년도 실환경 검증셋 확대 계획.
인이지
미학습 이상조건 4종으로 구성된 Test셋(345장)을 입력하여 Accuracy, Precision, Recall, F1-Score를 산출하는 방식으로 성능을 검증하였다. 다만 동일 영상에서 추출된 프레임 간 독립성이 낮아, 차년도에는 현장에서 신규로 수집한 독립적인 데이터셋을 활용한 재검증 시나리오를 마련할 계획이다.
한국건설기계연구원
3단계 평가 체계: 실험실 시험셋(세션 단위 70/15/15 분할, 학습에서 격리) → 증강 강건성(증강 데이터는 학습 금지·평가 전용) → 현장 외부셋 평가로 1차년도 진행

## Slide 11
제조 데이터 및 AI 모델
10
4. AI 모델
➤ 4-4. 개발된 AI 모델이 동일 업종, 다른 공정에 적용/확장이 가능한가?
이즈파크
영상 기반 객체탐지 구조로 촬영조건이 유사한 타 용접대상·공정으로 확장 가능하나, 현재 다른 공정·라인 적용 실적은 없음.
인이지
현재 모델은 레이저 용접 부위 표면 판정에 특화되어 있으나, CNN 기반 이진 분류 구조라 촬영 조건이 유사한 타 용접부(Butt 용접 등)나 타 공정으로도 데이터 재학습을 통해 확장 적용이 가능할 것으로 판단된다. 다만 현재까지 타 공정 적용 실적은 없다.
한국건설기계연구원
현재 모델은 8종 도어 인식에 특화되어 있으나, RGB+Depth 기반 객체 인식 구조 및 CAD 속성 연계 판별 방식은 형상·치수 정보가 있는 타 부품 인식에도 동일한 방법론으로 확장 적용이 가능할 것으로 판단된다. 다만 현재까지 타 부품·공정 적용 실적은 없다.
➤ 4-5. AI 모델 개발에 활용된 알고리즘은 무엇이고 성능은 어느 정도인가?
이즈파크
3종 모델(비드탐지·표면불량탐지·PAUT검출) 모두 YOLO12 기반 전이학습. Epoch 100, Batch 64~128 등 공통조건. 표면탐지 학습 7.6시간, PAUT 11분(RTX 4090 24GB×2).
인이지
DDPM 증강 + CNN 기반 분류 모델, 내부시험 Accuracy 100% (4-2 참조).
한국건설기계연구원
CNN(ResNet18) 및 홀 랜드마크 판별기(ResNet18-FPN 히트맵, 홀 단계 41ms/프레임) 현장 판정 100%.

## Slide 12
제조 데이터 및 AI 모델
10
4. AI 모델
➤ 4-6. AI 모델의 지속적인 개선을 위한 프로세스는 마련되어 있는가?
이즈파크
실환경 데이터 확대 → 재학습/고도화 → 실시간 추론 모듈 개발 → 시스템 연계 순의 개선 방향 수립. 운영단계 프로세스는 현장조건 확정에 맞춰 구체화 중.
인이지
현재는 1차년도 프로토타입 개발 단계로, 정형화된 지속 개선 프로세스는 아직 마련되지 않았다. 실라인 상시 운영 시점에 맞춰 현장 데이터 확보 → 재학습 → 성능 재검증의 개선 절차를 구체화할 계획이다.
한국건설기계연구원
학습·평가 전 과정을 스크립트화(시드·분할 고정으로 재현 가능)하고 결과를 DB에 자동 기록해 모델 간 비교 가능. 현장 무인 수집→NAS→DB 인제스트의 신규 데이터 상시 유입 경로 구축 완료.
➤ 4-7. AI 모델을 활용하여 기존 기술 대비 개선한 점은 무엇인가?
이즈파크
육안검사·전문검사원 판독 의존 방식에서 실시간 표면결함 탐지·PAUT 자동검출로 전환 가능성을 프로토타입 수준에서 확인. 결함 위치·크기 특정으로 후속조치 활용 가능.
인이지
기존에는 용접 완료 후 작업자 육안 검사에 의존하여 검사자 숙련도·피로도에 따른 판정 편차가 발생하고, 결함 발생 시점 파악이 어려웠다. 본 과제에서는 AI 기반 OK/NG 자동 판별을 통해 판정 기준을 표준화하고, 향후 실라인 적용 시 결함 발생 시점을 즉각 포착할 수 있는 가능성을 프로토타입 수준에서 확인하였다.
한국건설기계연구원
기존에는 작업자가 육안으로 도어 종류를 확인·분류하여 작업 속도 및 정확도가 작업자 숙련도에 좌우되는 한계가 있었다. 본 과제에서는 RGB+Depth 영상 기반 AI 인식과 CAD 속성 연계 판별로 도어 종류를 자동·정량적으로 판별할 수 있는 가능성을 실험실 조건에서 확인하였으며, 판별 근거를 치수·형상 데이터로 추적할 수 있는 구조를 확보하였다.

## Slide 13
제조 데이터 및 AI 모델
10
4. AI 모델
➤ 4-8. AI 모델의 제조 현장 적용을 통해 얻은 성과는 무엇인가?
이즈파크
프로토타입 개발 단계로 실제 라인 적용 성과는 아직 없음. 카메라 설치·서버 이설 후 실증 예정.
인이지
1차년도 목표인 데이터셋 구축 및 AI 모델 프로토타입 개발 완료. 현장 미세불량·실시간 적용은 차년도 재검증 대상.
한국건설기계연구원
경주 공장 용접 라인에 무인 수집 시스템 설치·가동(2026-08-27~) 및 작업자 설명서 배포. 수집 데이터에 대한 정량 검증 완료 — 2026-08-31 기준 판정 646/646 정답, 도어가 없는 빈 지그 9장은 전량 보류(오판 0)로 정상 동작 확인.
➤ 4-9. 지속적인 AI 모델 성능 개선을 위한 계획이 있는가?
이즈파크
실환경/유사조건 데이터 확보 후 재학습, 결함 유형별 다중클래스 확대, 배경 오검출 저감 학습 보강. PAUT는 스캔방식별(B/C-Scan) 데이터 확보 우선.
인이지
실라인 상시 운영 이후 확보되는 현장 데이터를 반영하여 모델을 재학습할 계획이다. 특히 현재 미학습 조건에서 발생한 오검출 사례를 분석하여 데이터 보강 및 모델 고도화를 진행할 예정이다.
한국건설기계연구원
① 잔여 1종(E25 앞문) 현장 수집으로 8종 검증 완결 ② 카메라 실측 캘리브레이션 반영으로 거리 측정 정밀화 ③ 엣지(Jetson) TensorRT 배포로 취득 세션마다 자동 판정·DB 기록
이 외에, 부품 위치 및 자세 추정 모델 개발
자동화 라인(로봇) 연계 가능한 파이프라인 구축
도장 라인 등 추가 부품 분류가 필요한 라인 확장 적용

## Slide 14
제조 데이터 및 AI 모델
10
4. AI 모델
➤ 4-10. 향후 추가 개발될 AI 모델의 기능은 어떤 것이 있는가?
이즈파크
모델 재학습·클래스 확대, PAUT 스캔방식별 데이터 확보, 실시간 추론모듈, 로봇·PLC 연동 인터페이스, MES 연계, 전처리 파이프라인 개선, 검사이력 조회 기능 개발 추진.
인이지
현재 OK/NG 이진 판별 구조에서 결함 유형별(기공, 언더컷, 스패터 등) 다중 클래스 판별 기능으로 확대할 계획이다. 또한 실라인 실시간 추론 모듈 및 로봇 연계 인터페이스 개발을 추진할 예정이다.
한국건설기계연구원
도어 6DoF 위치·자세 추정 기능(로봇 연계 대비) — 1차 구현 완료, 현장 데이터 280프레임에서 잔차 중앙값 3.2~4.7mm 수준이며 실험실 레벨에서 레이저 트래커 실측(GT)을 통한 검증 예정.
5. AI 인프라
➤ 5-1. AI/MLOps 체계 등 SW 인프라는 어느 정도 구축되어 있는가?
이즈파크
YOLO12 기반 학습·검증 개발환경 구축, 3종 모델 학습·성능측정 수행. 버전관리·자동재학습·배포·모니터링 포함 MLOps 운영체계는 현장조건 확정에 맞춰 검토 중.
인이지
DDPM 기반 데이터 증강 및 CNN 기반 분류 모델 학습·검증이 가능한 개발 환경을 구축하였다. 다만 데이터·모델 버전관리, 자동 재학습, 자동 배포, 성능 모니터링을 포함한 MLOps 운영 체계는 아직 구축되어 있지 않으며, 실라인 상시 운영 시점에 맞춰 구성 방안을 검토할 계획이다.
한국건설기계연구원
구축: 수집 서비스 자동화(systemd·NAS 자동 업로드), 메타데이터 DB(9개 테이블)·웹 열람 도구, 재현 가능한 학습·평가 파이프라인과 결과 자동 기록, 실시간 추론 서버

## Slide 15
제조 데이터 및 AI 모델
10
5. AI 인프라
➤ 5-2. 엣지컴퓨팅 구축 계획은 어떻게 되는가?
이즈파크
운영서버 3대(붐/하부/PAUT)를 라인별 구성, 카메라 4대씩 배분 예정. 현재 사무실에서 셋업 중이며, 카메라 설치(2026.12) 후 현장 이설 예정.
인이지
현재는 경주 명성실업 실증처에 온프레미스 서버(RTX 5070 12GB, i7-14700KF, RAM 96GB)를 설치하여 학습·추론 환경을 구성한 상태이다. 별도의 엣지 디바이스 구축 계획은 아직 구체화되지 않았으며, 실라인 상시 운영 시점에 맞춰 로봇 연동 및 실시간 추론을 위한 엣지컴퓨팅 구성 방안을 검토할 계획이다.
한국건설기계연구원
현장 엣지 Jetson Orin NX 16GB를 도입.
➤ 5-3. GPU 인프라 구축 계획/활용 계획은 어떻게 되는가?
이즈파크
운영서버 RTX 4500 Ada 24GB×3, 학습서버 RTX 5090 32GB. 학습/추론 환경 분리, 배치 추론 방식 운용 설계.
인이지
학습 PC RTX 5070 12GB(경주 명성실업 실증처).
한국건설기계연구원
학습 PC RTX 5090(32GB).

## Slide 16
제조 데이터 및 AI 모델
10
5. AI 인프라
➤ 5-4. AI 인프라의 최종 운영 환경이 어떻게 되는가? (온프레미스, 클라우드)
이즈파크
현장 온프레미스 방식. 라인별 서버에서 취득·전처리·추론·판정결과 저장 수행, 판정결과는 MES 연계 예정. 현재 서버는 사무실 셋업 중, 현장 이설·MES 연계는 향후 진행.
인이지
온프레미스 (경주 명성실업 실증처 서버 구축 완료, 3-1 참조).
한국건설기계연구원
온프레미스 방식 (3-1 참조).